## Slide 1
Metode Stated Damage Function untuk Penilaian Kerugian Akibat Banjir

## Slide 2: PENDAHULUAN
Arti penting penilaian kerusakan: memberikan informasi penting untuk mendukung keputusan dan pengembangan kebijakan
Flood damage assessment: penting untuk manajemen resiko banjir (flood risk management)
Flood damage  all varieties of harm caused by flooding, mis.: efek terhadap masyarakat, kesehatan dan harta benda, infrastruktur publik,
pertanian, dan ekosistem

## Slide 3: IDENTIFIKASI RESIKO
Untuk memahami hazardous event dan consequences akibat banjir  adopsi model Source-Pathway -Receptor-Consequence
Source????
Pathway????
Receptor????
Consequences????

## Slide 4: IDENTIFIKASI RESIKO (2)
Source : Flooding from overland flow, rainfall intense, Blocked or overloaded drainage systems
Pathway : connection between a hazard being realised and the receptor that may be harmed
Receptor : businesses, homes, public facilities, agricultural used areas and similar property
Consequences : sosial, lingkungan, ekonomi, dll
(-quantitatively: monetary value;
-by category: high, medium, low;
-descriptively)

## Slide 5: KERUSAKAN AKIBAT BANJIR
Kerusakan langsung  kerusakan yang terjadi karena kontak fisik air banjir dengan manusia, properti atau benda lainnya
Kerusakan tidak langsung  kerusakan yang disebabkan oleh dampak langsung (konsekuensi) terhadap aktivitas sosial dan ekonomi
Kerusakan tangible  terukur jelas secara moneter
Kerusakan intangible  tidak terukur jelas
secara moneter

## Slide 6: APLIKASI STAGE DAMAGE FUNCTION
Kerusakan langsung  kerusakan yang terjadi karena kontak fisik air banjir dengan manusia, properti atau benda lainnya
Kerusakan tidak langsung  kerusakan yang disebabkan oleh dampak langsung (konsekuensi) terhadap aktivitas sosial dan ekonomi
Kerusakan tangible  terukur jelas secara moneter
Kerusakan intangible  tidak terukur jelas
secara moneter

## Slide 7: APLIKASI STAGE DAMAGE FUNCTION (2)
SDF dikembangkan untuk memprediksi kerugian banjir.
SDF dilakukan untuk memprediksi kerugian pada sejumlah klasifikasi bangunan/aspek yang berbeda  menghasilkan stage damage curve (SDC)
Sintesis SDC tergantung dari ketersediaan
basis data dan survei yang dilakukan.
Melalui hasil SDC dapat dilihat hubungan
antar variabel fungsi (Smith 1994).
.

## Slide 8: APLIKASI STAGE DAMAGE FUNCTION
Dalam penentuan SDF :
1. mengumpulkan data dari peristiwa kerusakan banjir aktual
2. memprediksi kerusakan peristiwa banjir
di masa yang akan datang.
3. Menentukan Stage Damage Curve (SDC).

## Slide 9: INDIKATOR KERENTANAN BANJIR
Perkiraan kerusakan
Karakteristik exposure
(e.g kedalaman banjir)
Perkiraan kerusakan
Karakteristik susceptibility
(e.g kesiapan)
exposure
-jarak dengan sungai/laut
-ketinggian area
-frekuensi banjir
Indikator Exposure
Karakteristik banjir
-durasi
-kecepatan
-area genangan dan kedalaman
-lain-lain
Karakteristik pemaparan
Bahaya banjir
Elemen yang berisiko
-orang, perusahaan
-bangunan
-produksi
-ekologi populasi
-lain-lain
Indikator susceptibility
Unit sosial dan ekonomi serta sistemKerentanan dalam arti sempit
kerentanan termasuk kemampuan sosial:
-kesiapan
-mengatasi
-pemulihan
Unit ekologi, sistem
-indikator ketahanan
Unit yang terkena dampak serta nilainya (kerusakan potensial)
Tingkat menyadari kerusakan
Efek jangka panjang
Analisis kerentanan banjir

## Slide 10: FLOOD VULNERABILITY ANALYSIS
Vulnerability karakteristik yang menjelaskan potensi kerusakan suatu sistem berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan
Untuk kejadian banjir  jumlah aktual kerusakan banjir yang spesifik tergantung pada vulnerability dari faktor sosio-ekonomi dan sistem ekologi yang terkena dampak.
FVA mengidentifikasi hubungan antara estimasi nilai kerusakan akibat banjir dengan indikator elemen yang berisiko, exposure dan susceptibility characteristics

## Slide 11: FLOOD VULNERABILITY ANALYSIS
Vulnerability tinggi bila memiliki risiko kerusakan yang lebih besar.
Dalam melakukan flood vulnerability analysis (FVA) diperlukan informasi mengenai: indikator elemen yang berisiko mengalami kerusakan (element of risk), exposure indicators, dan indikator kerentanan (susceptibility indicators).

## Slide 12: EXPOSURE INDICATORS
Exposure Indicators :
Kategori pertama menjelaskan berbagai jenis exposure yang membedakan tiap elemen yang berisiko, mis. ketinggian daerah, jarak dengan sungai, frekuensi terjadinya banjir, dan lainnya.
Kategori kedua terfokus pada karakteristik umum banjir, seperti durasi banjir, kecepatan banjir, sedimentasi, dan kedalaman genangan.
exposure indicators penting untuk memberikan informasi spesifik mengenai ancaman berbahaya bagi elemen yang berisiko.

## Slide 13: SUSCEPTIBILITY INDICATORS
Susceptibility indicators mengukur seberapa sensitif elemen yang berisiko bertahan ketika berhadapan dengan bahaya.
Indikator yang dimaksud terkait kerentanan dalam bentuk sosial, ekonomi, ekologi, atau unit sistem yang terkena dampak, termasuk kesiapan danKemampuan sosial masyarakat menanggapi bencana banjir.

## Slide 14: TERIMAKASIH